Крепление сверел из более мягких материалов нужно проверять после некоторого времени сверления.

Снятие сверла:

Поверните гильзу (3) в направлении «AUF,OPEN»  и снимите сверло.

Указание: Возможное потрескивание, которое может возникнуть после открытия патрона, отключается поворотом гильзы в противоположном направлении.

9.     Советы и рекомендации

При сверлении с ударом и долблении не работайте с сильным нажимом. Сильное давление не повышает производительность работы.

При сверлении глубоких отверстий время от времени вынимайте бур из отверстия, чтобы устранить породную пыль.

- Техническое обслуживание

Чистка быстрозажимного патрона:

После длительного применения подержите патрон вертикально отверстием вниз и несколько раз откройте и закройте. Накопившаяся пыль  выпадет из отверстия. Рекомендуется регулярно использовать чистящий спрей для зажимных кулачков патрона.

Очищайте инструмент от пыли с помощью сжатого воздуха или пылесоса (без разборки корпуса) , следите чтобы вентиляционные отверстия корпуса были открыты.

- Устранение неполадок

Если нажимной выключатель (12) не вдавливается, проверьте, полностью ли переключатель направления вращения (10) установлен в положение R или L.

Электронный сигнальный индикатор (9) для VTC-электроники (UНЕ 28 Multi)

..  .       ……    .  .  .

## Быстрое мигание -

## - защита от повторного пуска

### При восстановлении напряжения после перерыва включенный инструмент  не включается автоматически по

### причинам безопасности.

Для дальнейшего использования

инструмент нужно выключить и снова включить.

Медленное мигание –

- изношены  щетки.

Угольные щетки почти полностью

изношены. Когда щетки износятся

полностью, инструмент автоматически отключается. Заменяйте щетки в

сервисной мастерской Метабо.

Постоянно горение-

-перегрузка

Температура мотора слишком высока. Разгрузите инструмент.

При дальнейшей перегрузке

инструмент останавливается.

Выключите и снова включите

инструмент, и дайте ему остыть

на холостом ходу.

- Технические данные

смотрите рисунок

Расшифровка к таблице

P1 -принимаемая мощность

P2 -отдаваемая мощность

N1 -число оборотов на холостом ходу

N2 -число оборотов с нагрузкой

Диаметр max - максимальны

диаметр сверла

S max -максимальное число ударов

W 	-энергия отдельного удара

m 	-вес

D 	-диаметр зажимной горловины

b  	-диапазон зажима сверлильного

патрона

LpA    -уровень звука

LwA    -порог звуковой мощности –

Во время работы порог

звуковой мощности может

превышать 85 dB (A).

Надевайте средства защиты слуха!

Ahw    -типичное ускорение в

области кистевого сустава.

Руководство по эксплуатации перфораторов UHE 22 Multi / UHE 28 Multi

Metabowerke GmbH & Co., Metaboallee, D-72622 Nuertingen

Метабоверке ГмбХ & Ко., Метабоалее, Германия 72622 Нюртинген. Сделано в Германии.

Уважаемый покупатель!

Большое спасибо за доверие, которое Вы оказали нам, купив электроинструмент Метабо. Каждый инструмент  Метабо тщательно тестируется и подлежит строгому контролю качества. Но долговечность электроинструмента в большой степени зависит от Вас. Обратите внимание на информацию этой инструкции и прилагаемых документов. Чем бережней Вы обращаетесь с Вашим инструментом Метабо, тем дольше он будет надежно служить Вам.

1.       Заявление о соответствии

Со всей ответственностью заявляем, что данный продукт соответствует приведенным техническим нормам. Товар сертифицирован для России.

2.      Применение по назначению

Перфоратор предназначен для работы с ударными сверлами SDS+ по бетону, камню и подобным материалам в режиме вращения с ударом. Со сверлильными коронками по кирпичу и пенобетону. А также для сверления без удара металла, дерева (только в составе с быстрозажимным патроном) и закручивания шурупов. Допускается работа долотами в режиме удара по кафельной плитке и штукатуре. За ущерб, причиненный в результате применения не по назначению, ответственность несет сам пользователь.Необходимо соблюдать общепринятые указания по безопасности, а также указания, приведенные в данной инструкции.

4.     Серийный номер

Посим Вас переписать серийный номер электроинструмента на гарантийный талон.

4.      Обзор

- Быстрозажимной сверлильный патрон

- Патрон SDS +

- фиксатор сверла

- гильза быстрозажимного патрона

- фиксатор патрона

- шпиндель

- упор глубины сверления

- колесико для предварительного выбора

числа    оборотов

9.     электронный сигнальный индикатор

10.   переключатель направления вращения

11.   фиксирующая кнопка

12.    нажимной выключатель

13.    кнопка включения

14.    блокиратор

15.    рукоятка

5.        Специальные указания

по безопасности

Перед применением электроинструмента внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации.

  - Носите устойчивую рабочую обувь!

  - Обращайте внимание на газо-электро и водопроводки!

  - Метабо S-автоматическая муфта безопасности. При срабатывании муфты немедленно выключите инструмент!

  - Не дотрагивайтесь до вращающегося инструмента!

  - Не удаляйте стружку и опилки во время работы инструмента.

  - Берите инструмент только за изолированные места корпуса. Контакт с электропроводящими кабелями приводит к возникновению напряжения в металлических частях корпуса и может стать причиной удара током.

  - При работе длительное время надевайте наушники. Длительная шумовая нагрузка может привести к расстройствам слуха.

  - Рабочая температура редуктора может достигать 80 С, используйте при работе дополнительную рукоятку.

6.    Специальные качества продукции

Сменный патрон: несколькими движениями и без дополнительного применения инструментов патрон SDS + можно заменить на быстрозажимной патрон.

#### Управление с помощью одной кнопки

С помощью всего одной кнопки производится выбор ступеней и переключение между сверлением, сверлением с ударом и долблением.

Остановка вращения:

Благодаря отключению вращения можно проводить долбежные работы.

Автоматическая муфта безопасности Метабо:

При превыжении предельной нагрузки (при заклинивании буров большого диаметра или длины) автоматическая муфта безопасности Метабо прерывает вращение и защищает работающего и сам инструмент от сильного обратного удара.

Отключаемые угольные щетки, с VTC-электроникой (UНЕ 28 Multi) оснащенные показателем степени изношенности:

Световой диод заранее предупреждает Вас о том, что угольные щетки почти полностью изношены. Когда уголь полностью заканчивается, инструмент автоматически отключается.

Защита от повторного включения и показатель защиты от перегрузок для VTC-электроники (UНЕ 28 Multi)

Защита от повторного включения препятствует непроизвольному пуску инструмента после восстановления тока или напряжения, которое по каким-либо причинам было прервано.

Показатель защиты от перегрузок предупреждает о возможной предстоящей перегрузке.

- Ввод в эксплуатацию

!   Перед вводом в эксплуатацию сравните указанное на типовой табличке напряжение и частоту с данными Вашей электросети.

  - Монтаж рукоятки

! По причинам безопасности применяйте перфоратор всегда с прилагаемой рукояткой.

Откройте зажимное кольцо поворотом рукоятки (15) влево. Надвиньте рукоятку на горловину инструмента. Вставьте упор глубины сверления (7). Затяните рукоятку под желаемым углом в зависимости от вида применения.

- Эксплуатация

8.1 Перестановка упора глубины сверления

Отпустите рукоятку (15). Установите упор глубины сверления (7) на нужную глубину и снова затяните рукоятку.

8.2 Включение/выключение

Для включения инструмента нажмите на выключатель (12).

Число оборотов можно изменить с помощью выключателя.

Благодаря электронному плавному пуску инструмент постоянно ускоряется, пока не достигнет предварительно выбранного количества оборотов (только инструменты с VTC-электроникой  UHE 28 Multi).

Для длительного включения нажимной выключатель можно зафиксировать с помощью фиксирующей кнопки (11). Для выключения повторно нажмите на выключатель.

8.3 Предварительный выбор числа оборотов

В зависимости от цели применения выберите оптимальное число оборотов с помощью установочного колесика (8).

8.4 Выбор режима работы

Выберите нужный режим работы  с помощью поворота переключателя (13). Для поворота вдавите фиксатор (14).

##### Сверление 1. ступень

(высокий вращающий момент)

##### Сверление 2. ступень

(высокое число оборотов)

сверление с ударом

долбление

В положении долбление зубило зафиксировано устойчивей  к повороту. Чтобы изменить положение зубила в соответствии с определенной целью применения, нужно поместить кнопку переключения (13) в позицию между «сверлением с ударом» и «долблением».

! Не используйте перфоратор в режиме сверление с ударом, если Вы установили в качестве рабочего инструмента зубило.

! Избегайте рычажных движений инструмента, когда на нем установлено зубило.

8.5 Выбор направления вращения

Пользуйтесь переключателем направления движения (10) только во время остановки мотора.

Выбор направления вращения:

R: правый ход

L: левый ход

  - замена сверлильного патрона

! Во время замены патрона обращайте внимание на то, чтобы шпиндель был чистым.  При необходимости  нанесите  на шпиндель немного смазки.

Снятие

патрона:

Поверните крепление патрона (5) по направлению стрелки до упора (а) и снимите патрон (b).

Установка

патрона:

Установите патронна шпиндель (6) (а). Поворачивайте крепление патрона (5) по направлению стрелки (b), пока патрон можно будет полностью надеть на шпиндель, и отпустите крепление патрона.

Проверьте, крепко ли сидит патрон.

Указание: чтобы избежать поворота шпинделя во время замены патрона, установите переключатель (13) на позицию «долбление».

  - Замена буров / патрон SDS-Plus

! Перед установкой почистите хвостовик буров и нанесите смазку

Применяйте только   принадлежности SDS+.

Установка бура:

Вставьте бур до упора, поворачивая его. Он зафиксируется автоматически.

Снятие

бура:

Поверните гильзу (4) по направлению стрелки (а) и выньте бур (b).

8.8 Установка сверла в быстрозажимной патрон. Установка сверла:

Поверните гильзу (3) в аправлении «AUF, OPEN» (а).

Вставьте сверло как можно глубже (b) и поворачивайте гильзу в противоположном направлении, пока не будет преодолено

механическое сопротивление. Внимание! Сверло пока еще не закреплено!

Вращайте дальше с усилием (при этом должны быть слышны щелчки), пока сопротивление не будет полностью преодолено – только теперь сверло надежно закрепленo.